## Slide 1: Κβαντοποίηση Διανυσμάτων σε Κωδικοποιητές Βίντεο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Διπλωματική Εργασία
Καλός Πέτρος
Ιούνιος 2013

## Slide 2: Περιγραφή Προβλήματος
Βίντεο συνεπάγεται τεράστιος όγκος δεδομένων.
Τεχνικές Συμπίεσης.
  Με απώλειες.
  Χωρίς απώλειες.
H ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού είναι μικρότερη των 38dB.
Μεγάλη πολυπλοκότητα σημερινών τεχνικών συμπίεσης.
Notes: 56.5 HD min uncompressed = 110GB
Compress Techniques
  Compressed 1.3GB.
  Lossless 8-10 compress ratio.
Ευαισθησία ματιού μικρότερη των 38dB PSNR
Πολυπλοκότητα κλιμακώνει άσχημα ανάλογα με την ανάλυση

## Slide 3: Ασυμπίεστη Εικόνα
Notes: QP 70,95,97

## Slide 4: 43.07dB

## Slide 5: 38.19dB

## Slide 6: 32.76dB

## Slide 7: Ψηφιακό Βίντεο
Αποτελείται από μία σειρά καρέ που αναπαράγονται με σταθερό ρυθμό.
Καρέ είναι μια σειρά από pixels οπού οι διαστάσεις του καθορίζουν την ανάλυση του βίντεο.
Κάθε pixel έχει ένα βάθος.
Το κάθε καρέ απεικονίζεται σε ένα χώρο χρωμάτων που ονομάζεται YUV, οπού το Y είναι η φωτεινότητα και το U,V η χρωματικότητα.

## Slide 8: Συνιστώσες YUV

## Slide 9: Τύποι YUV
Τα pixel έχουν ένα εύρος τιμών (βάθος) και για να δημιουργήσουν ένα καρέ τα τοποθετούμε με διάφορους τρόπους (πχ YUV420,YUV444).

## Slide 10: Οργάνωση των pixels
Οργάνωση σε macroblocks, blocks, subblocks

## Slide 11: Οργάνωση των καρέ
Intra (Temporal).
  I frames.
Inter (Special).
  P,B frames.
Στόχος η δημιουργία διαφορών pixel (residuals)

## Slide 12: I frames
Χρήση πληροφορίας μόνο εντός καρέ.
Intra prediction modes.
Notes: Δοκιμή όλων μέχρι να καταλήξουμε στο καλύτερο
Χειρότερη απόδοση συμπίεσης
Αναγκαία γιατί από εδώ ξεκινάει ο αποκωδικοποιητής μιας και έχει όλη την πληροφορία.
Μικρή πολυπλοκότητα

## Slide 13: Inter frames
P (predictive) frames.
  Δημιουργία διαφορών παίρνοντας ως pixels αναφοράς pixels από ένα συγκεκριμένο προηγούμενο καρέ.
B (bidirectional) frames.
  Δημιουργία διαφορών παίρνοντας ως pixels αναφοράς τον μέσο όρο των pixels από προηγούμενα ή επόμενα καρέ.

## Slide 14: GOP

## Slide 15: Encoding
Μετασχηματισμός DCT 4x4,8x8,16x16.
Κβαντοποίηση.
Zigzag Scan.
Run Length Encoding.
Entropy encoding.

## Slide 16: Κβαντοποιήση
Εισαγωγή σφάλματος.
Ακέραια διαίρεση συντελεστών DCT με κάποια ακέραια τιμή, πιθανόν διαφορετική για κάθε συντελεστή.
Quantization Parameter (QP).

## Slide 17: Run Length Encoding
Μείωση αριθμών προς κωδικοποίηση.
17 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5 | 0 | 16
0,17 | 0,8 | 0,54 | 3,97 | 0,5 | 1,16

## Slide 18: Ποιότητα Βίντεο
Υπολογίζεται για κάθε συνιστώσα YUV ξεχωριστά αλλά ως μετρική λαμβάνεται το PSNR του Υ.

## Slide 19: Δομή Η.264

## Slide 20: Θεωρία Πληροφοριών
Εντροπία.
  , η πιθανότητα του ενδεχομένου .
  Το απόλυτο κάτω όριο που η πληροφορία μίας πηγής μπορεί να συμπιεστεί.
Notes: Uniform 2 bits με πιθανότητα 0.7,0.1,0.1,0.1 τοτε 1.35bits

## Slide 21: Κωδικοποιητές Εντροπίας
Μέθοδος Huffman
  Μικρή πολυπλοκότητα
Αριθμητική Κωδικοποίηση.
  Context Adaptive Binary Arithmetic Encoding (CABAC)
  Μεγάλη πολυπλοκότητα.
  Πλησιάζει “κοντά” στο όριο εντροπίας.
Notes: Huffman
  Encode one symbol
  Offline tree construction
  Encoding free
  Decoding 1 operation/bit
CABAC
  Encode symbol sequence
  50-100 operations /bit for encoding,decoding

## Slide 22: K-means
Επαναληπτικός αλγόριθμος που χωρίζει με το ελάχιστο σφάλμα n σημεία σε διάσταση χώρου σε k περιοχές

## Slide 23: Αρχικοποίηση K-means
Random η με κάποια στρατηγική.
  n=100000,k=65536,d=16
Chart: KKZ vs Random Duration
| 1 | 2 | 4 | 6
kkz | 90.5 | 63.7 | 42.9 | 36.7
random | 61.5 | 31.2 | 16.6 | 12.3
Chart: ΚΚΖ vs Random MSE
| Intra Y | Intra UV | Inter Y | Inter UV
kkz | 0.43 | 0.18 | 0.16 | 0.07
random | 2.71 | 0.94 | 1.09 | 0.46

## Slide 24: Αναζήτηση κοντινότερου cluster
Με Full Search η με FastNN
Chart: FastNN vs Full Search
| 1 | 2 | 4 | 6
FastNN | 9.7 | 6.1 | 4.4 | 3.2
FS | 61.4 | 31.2 | 16.6 | 12.3

## Slide 25: K-means Training
Επιλογή των residuals ως training set.
Υπάρχουν τόσα residuals όσα και pixels.
Διαίρεση των καρέ σε dxd κομμάτια, d=4.
Χρησιμοποιήθηκαν 2600 καρέ από 10 βίντεο ανάλυσης 720x480.
Παράχθηκαν training vectors.
Notes: Το MSE δεν επηρεάζεται από τους μετασχηματισμούς, αρα αποφεύγουμε πολυπλοκότητα.
Διαφορετικα βίντεο, ιδανικα όλα τα βιντεο του κοσμου.

## Slide 26: Εξαγωγή του training set από τον H.264
Τροποποίηση Decoder.
Βήματα για την εξαγωγή.
  Encoding σε lossless mode με δύο διαφορετικά GOP.
    I-I-I-....
    I-P-P-B-P-P-B-…
  Decoding.
    KeepI = 1, 1ο GOP.
    KeepP = 1, 2ο GOP.
    KeepB = 1, 2ο GOP.

## Slide 27: Codebooks
Codebooks για IntraY,UV και InterY,UV.
Τύπος | d | n | k | Εντροπία | PSNR(dB) | Επαναλήψεις | Διάρκεια (minutes)
IntraY | 16,000 | 56160000,000 | 65536 | 0,712229 | 33,6 | 3249 | 12154
IntraUV | 16,000 | 28080000,000 | 65536 | 0,743071 | 42,1 | 2697 | 3119
InterY | 16,000 | 42117616,000 | 65536 | 0,692577 | 40,5 | 3270 | 9120
InterUV | 16,000 | 21058808,000 | 65536 | 0,707785 | 48,1 | 4221 | 8509
Notes: Συνολική διάρκεια 23 μέρες.

## Slide 28: Εντροπία υπό συνθήκη
Η πληροφορία για μια τυχαία μεταβλητή Υ μπορεί μόνο να μας μειώσει την εντροπία της μεταβλητής X.
Δημιουργία 8 ισοπίθανων περιοχών με βάση την ενέργεια των codewords.
Παραγωγή στατιστικών των 8 contexts με βάση την ενέργεια των γειτόνων.

## Slide 29: Contexts
I Y entropy | I UV Entropy | P Y Entropy | P UV Entropy
0,5400 | 0,6434 | 0,5443 | 0,6314