## Slide 1: Κβαντοποίηση Διανυσμάτων σε Κωδικοποιητές Βίντεο
Καλός Πέτρος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιούνιος 2013

## Slide 2
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 3: Περιγραφή Προβλήματος
Βίντεο συνεπάγεται τεράστιος όγκος δεδομένων
Τεχνικές Συμπίεσης
  Με απώλειες
  Χωρίς απώλειες
H ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού είναι μικρότερη των 38dB
Μεγάλη πολυπλοκότητα σημερινών τεχνικών συμπίεσης
Notes: 56.5 HD min uncompressed = 110GB
Compress Techniques
  Compressed 1.3GB.
  Lossless 8-10 compress ratio.
Ευαισθησία ματιού μικρότερη των 38dB PSNR
Πολυπλοκότητα κλιμακώνει άσχημα ανάλογα με την ανάλυση

## Slide 4: Ασυμπίεστη Εικόνα
Notes: QP 70,95,97

## Slide 5: 43.07dB

## Slide 6: 38.19dB

## Slide 7: 32.76dB

## Slide 8
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 9: Ψηφιακό Βίντεο
Αποτελείται από μία σειρά καρέ που αναπαράγονται με σταθερό ρυθμό (25 ή 30Hz)
Καρέ είναι μια σειρά από pixels τοποθετημένα στον δυσδιάστατο χώρο. Οι διαστάσεις του καθορίζουν την ανάλυση του βίντεο
Κάθε pixel έχει ένα βάθος (8 – 14bits)
Το κάθε καρέ απεικονίζεται σε ένα χώρο χρωμάτων που ονομάζεται YUV, οπού το Y είναι η φωτεινότητα και το U,V η χρωματικότητα

## Slide 10: Συνιστώσες YUV

## Slide 11: Τοποθέτηση των pixels
Για να δημιουργήσουν ένα καρέ τα τοποθετούμε με διάφορους τρόπους (πχ YUV420,YUV444)

## Slide 12: Οργάνωση των pixels
Οργάνωση σε macroblocks, blocks, subblocks

## Slide 13: Οργάνωση των καρέ
Intra (Temporal)
  I frames
Inter (Special)
  P,B frames
Στόχος η δημιουργία διαφορών pixel (residuals)
Notes: Μικρή ενέργεια που αργότερα μας μηδενίζει πολλές συνιστώσες

## Slide 14: Ιntra frames
Χρήση πληροφορίας μόνο εντός καρέ
Intra prediction modes
Notes: Δοκιμή όλων μέχρι να καταλήξουμε στο καλύτερο
Με τον όρο καλύτερο εννοούμε η λιγότερα bits η μικρότερο SAD
Χειρότερη απόδοση συμπίεσης
Αναγκαία γιατί από εδώ ξεκινάει ο αποκωδικοποιητής μιας και έχει όλη την πληροφορία.
Μικρή πολυπλοκότητα

## Slide 15: Inter frames
P (predictive) frames
  Δημιουργία διαφορών παίρνοντας ως pixels αναφοράς pixels από ένα συγκεκριμένο προηγούμενο καρέ
B (bidirectional) frames
  Δημιουργία διαφορών παίρνοντας ως pixels αναφοράς τον μέσο όρο των pixels από προηγούμενα ή επόμενα καρέ
Motion Vectors

## Slide 16: GOP
Notes: Μεγάλες διαφορές ανα εφαρμογή

## Slide 17: Encoding
Μετασχηματισμός DCT 4x4,8x8,16x16
Κβαντοποίηση
Zigzag Scan
Run Length Encoding
Entropy encoding

## Slide 18: Κβαντοποίηση
Εισαγωγή σφάλματος
Ακέραια διαίρεση συντελεστών DCT με κάποια ακέραια τιμή, πιθανόν διαφορετική για κάθε συντελεστή
Quantization Parameter (QP) καθορίζει την ποιότητα
Notes: Οι πολλαπλασιαστές του πίνακαςκβαντοποίησης είναι ανάλογος με το QP στον H264 [0,51]
Μικρότεροι αριθμοι [λιγότερα bits] και περισσότερα 0

## Slide 19: ZigZag Scan

## Slide 20: Run Length Encoding
Μείωση αριθμών προς κωδικοποίηση
17 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5 | 0 | 16
0,17 | 0,8 | 0,54 | 3,97 | 0,5 | 1,16

## Slide 21: Ποιότητα Βίντεο
Υπολογίζεται για κάθε συνιστώσα YUV ξεχωριστά αλλά ως μετρική λαμβάνεται το PSNR του Υ

## Slide 22: Δομή Η.264
Notes: Mi enasxolisi me kapia components tou encoder

## Slide 23
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 24: Θεωρία Πληροφοριών
Εντροπία
  , η πιθανότητα του ενδεχομένου
  Το απόλυτο κάτω όριο που η πληροφορία μίας πηγής μπορεί να συμπιεστεί
Notes: Uniform 2 bits με πιθανότητα 0.7,0.1,0.1,0.1 τοτε 1.35bits

## Slide 25: Κωδικοποιητές Εντροπίας
Μέθοδος Huffman
  Μικρή πολυπλοκότητα
Αριθμητική Κωδικοποίηση
  Context Adaptive Binary Arithmetic Encoding (CABAC)
  Μεγάλη πολυπλοκότητα
  Πλησιάζει “κοντά” στο όριο εντροπίας
Notes: Huffman
  Encode one symbol
  Offline tree construction
  Encoding free
  Decoding 1 operation/bit
CABAC
  Encode symbol sequence
  50-100 operations /bit for encoding, decoding

## Slide 26
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 27: K-means
Επαναληπτικός αλγόριθμος που χωρίζει με το ελάχιστο σφάλμα n σημεία σε διάσταση χώρου σε k περιοχές
Notes: k=2 , d=2, n=100

## Slide 28: Αρχικοποίηση K-means
Random η με κάποια στρατηγική
  n=100000,k=65536,d=16
Chart: KKZ vs. Random Duration
| 1 | 2 | 4 | 6
kkz | 90.5 | 63.7 | 42.9 | 36.7
random | 61.5 | 31.2 | 16.6 | 12.3
Chart: ΚΚΖ vs. Random MSE (5 iterations)
| Intra Y | Intra UV | Inter Y | Inter UV
kkz | 0.43 | 0.18 | 0.16 | 0.07
random | 2.71 | 0.94 | 1.09 | 0.46
Notes: KKZ κανει και την πρωτη επαναληψη πραγμα το οποιο συμπεριλαμβανουμε και στην random

## Slide 29: Αναζήτηση κοντινότερου cluster
Με Full Search η με FastNN
Chart: FastNN vs. Full Search
| 1 | 2 | 4 | 6
FastNN | 9.7 | 6.1 | 4.4 | 3.2
FS | 61.4 | 31.2 | 16.6 | 12.3

## Slide 30
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 31: K-means Training
Επιλογή των residuals ως training set
Υπάρχουν τόσα residuals όσα και pixels
Διαίρεση των καρέ σε mxm κομμάτια με m=4
Χρησιμοποιήθηκαν 2600 καρέ από 10 βίντεο με διαφορετικό περιεχόμενο

## Slide 32: Εξαγωγή του training set από τον H.264
Τροποποίηση Decoder
Βήματα για την εξαγωγή
  Encoding σε lossless mode με δύο διαφορετικά GOP
    I-I-I-....
    I-P-P-B-P-P-B-…
  Decoding
    KeepI = 1, 1ο GOP
    KeepP = 1, 2ο GOP
    KeepB = 1, 2ο GOP
Notes: Τροποποίηση του cfg του decoder ώστε να εξάγει residuals

## Slide 33: Codebooks
Codebooks για IntraY, UV και InterY, UV
Τύπος | d | n | k | Εντροπία | PSNR(dB) | Επαναλήψεις | Διάρκεια (minutes)
IntraY | 16,000 | 56160000,000 | 65536 | 0,712229 | 33,6 | 3249 | 12154
IntraUV | 16,000 | 28080000,000 | 65536 | 0,743071 | 42,1 | 2697 | 3119
InterY | 16,000 | 42117616,000 | 65536 | 0,692577 | 40,5 | 3270 | 9120
InterUV | 16,000 | 21058808,000 | 65536 | 0,707785 | 48,1 | 4221 | 8509
Notes: Συνολική διάρκεια 23 μέρες.
Χρειαζόμαστε πολλά vectors για να έχουμε καλα στατιστικα

## Slide 34: Εντροπία υπό συνθήκη
Η πληροφορία για μια τυχαία μεταβλητή Υ μπορεί μόνο να μας μειώσει την εντροπία της μεταβλητής X
Δημιουργία 8 ισοπίθανων περιοχών με βάση την ενέργεια των codewords
Παραγωγή στατιστικών των 8 contexts με βάση την ενέργεια των γειτόνων
Notes: εφόσον είναι γνωστή η ενέργεια των κβαντοποιημένων block τότε είναι γνωστή και η κατηγορία που ανήκει το τρέχον block κάτι το οποίο μειώνει την αβεβαιότητα για το τρέχον block
Εξαγωγή residuals σε μορφη καρε

## Slide 35: Contexts
I Y entropy | I UV Entropy | P Y Entropy | P UV Entropy
0,5400 | 0,6434 | 0,5443 | 0,6314
Notes: Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν λίγα στο πλήθος αλλά με μεγάλη πιθανότητα clusters μικρής ενέργειας (αριστερό μέρος), ενώ υπάρχουν πολλά με μικρή πιθανότητα clusters μεγάλης ενέργειας (δεξί μέρος).

## Slide 36
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 37: VQ H.264 Encoder
VQ Macroblock
VQ Codebooks
VQ indices
VQ Residuals
Residuals
Notes: Αλλαγές στο cfg
Συγχρονισμός encoder-decoder
QP=0, αποφευγουμε τον μηχανισμο quant trans
Πολλές δοκιμές άρα προσωρινα vq indices

## Slide 38: VQ H.264 Decoder
iVQ Macroblock
VQ Codebooks
VQ Residuals
VQ indices
Notes: =16 indices gia to 16x16 Y kai 4+4 gia to U,V 8x8 macroblock

## Slide 39
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
Κ-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 40: VQ H.264 vs. JM H.264
1
2
5
3
4
Notes: Υλικό δοκιμής του H265

## Slide 41: Αποτελέσματα VQ H.264
 | YI | YU | YV | PI | PU | PV | BI | BU | BV
test1 | 35,2 | 39,72 | 39,67 | 41,2 | 43,91 | 43,87 | 43,00 | 45,1 | 45,22
test2 | 35,5 | 41,1 | 42,83 | 38,9 | 41,53 | 43,28 | 40,38 | 43 | 44,71
test3 | 30,7 | 39,86 | 41 | 36,7 | 42,64 | 43,76 | 38,00 | 43,7 | 44,90
test4 | 44,1 | 47,36 | 47,91 | 46 | 47,2 | 47,75 | 46,55 | 47,4 | 48,05
test5 | 37 | 50,12 | 48,7 | 44 | 49,9 | 49,65 | 44,78 | 50,5 | 50,29

## Slide 42
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 43: Σύγκριση Mbits
Notes: PSNR των βίντεο πολύ κοντά μεταξυ jm-vq
Στα δύσκολα βίντεο καλύτερη απόδοση
Υπολογισμός πλήθους των skipped mb
Δεν υπολογίστηκε το overhead του κωδικοποιητή αλλά ούτε και τα επιπλέον skipped blocks
Jmcoeff_bits antikatastithikan apo plithos_vqindices*16*entropy

## Slide 44: Σύγκριση Πολυπλοκότητας Encoding
Notes: Vtune

## Slide 45: Σύγκριση Πολυπλοκότητας Decoding

## Slide 46
Περιγραφή Προβλήματος
Ψηφιακό Βίντεο
Θεωρία Πληροφοριών
K-means
VQ Training
Τροποποίηση JM H.264
Αποτελέσματα VQ H.264
VQ H.264 vs. JM H.264
Συμπεράσματα

## Slide 47: Συμπεράσματα
Καλύτερη απόδοση του VQ και ιδιαίτερα στα δύσκολα βίντεο
Εύκολη και γρήγορη βελτίωση των codebooks
Μείωση πολυπλοκότητας του decoder
Μεγάλη αύξηση της πολυπλοκότητας του encoder
Μεγάλη απόκλιση του PSNR κάθε συνιστώσας
Notes: Δυσκολα το 1,3 με 27% και 31% κερδος
Γλυτώνουμε την αρχικοποίηση και πολλες επαναληψεις