## Slide 1: Κβαντοποίηση Διανυσμάτων σε Κωδικοποιητές Βίντεο
Καλός Πέτρος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιούνιος 2013

## Slide 2: Περιγραφή Προβλήματος
Βίντεο συνεπάγεται τεράστιος όγκος δεδομένων
Τεχνικές Συμπίεσης
  Με απώλειες
  Χωρίς απώλειες
H ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού είναι μικρότερη των 38dB
Μεγάλη πολυπλοκότητα σημερινών τεχνικών συμπίεσης
Notes: 56.5 HD min uncompressed = 110GB
Compress Techniques
  Compressed 1.3GB.
  Lossless 8-10 compress ratio.
Ευαισθησία ματιού μικρότερη των 38dB PSNR
Πολυπλοκότητα κλιμακώνει άσχημα ανάλογα με την ανάλυση

## Slide 3: Ασυμπίεστη Εικόνα
Notes: QP 70,95,97

## Slide 4: 43.07dB

## Slide 5: 38.19dB

## Slide 6: 32.76dB

## Slide 7: Ψηφιακό Βίντεο
Αποτελείται από μία σειρά καρέ που αναπαράγονται με σταθερό ρυθμό
Καρέ είναι μια σειρά από pixels οπού οι διαστάσεις του καθορίζουν την ανάλυση του βίντεο
Κάθε pixel έχει ένα βάθος
Το κάθε καρέ απεικονίζεται σε ένα χώρο χρωμάτων που ονομάζεται YUV, οπού το Y είναι η φωτεινότητα και το U,V η χρωματικότητα

## Slide 8: Συνιστώσες YUV

## Slide 9: Τύποι YUV
Τα pixel έχουν ένα εύρος τιμών (βάθος) και για να δημιουργήσουν ένα καρέ τα τοποθετούμε με διάφορους τρόπους (πχ YUV420,YUV444)

## Slide 10: Οργάνωση των pixels
Οργάνωση σε macroblocks, blocks, subblocks

## Slide 11: Οργάνωση των καρέ
Intra (Temporal)
  I frames
Inter (Special)
  P,B frames
Στόχος η δημιουργία διαφορών pixel (residuals)

## Slide 12: Ι frames
Χρήση πληροφορίας μόνο εντός καρέ
Intra prediction modes
Notes: Δοκιμή όλων μέχρι να καταλήξουμε στο καλύτερο
Χειρότερη απόδοση συμπίεσης
Αναγκαία γιατί από εδώ ξεκινάει ο αποκωδικοποιητής μιας και έχει όλη την πληροφορία.
Μικρή πολυπλοκότητα

## Slide 13: Inter frames
P (predictive) frames
  Δημιουργία διαφορών παίρνοντας ως pixels αναφοράς pixels από ένα συγκεκριμένο προηγούμενο καρέ
B (bidirectional) frames
  Δημιουργία διαφορών παίρνοντας ως pixels αναφοράς τον μέσο όρο των pixels από προηγούμενα ή επόμενα καρέ

## Slide 14: GOP

## Slide 15: Encoding
Μετασχηματισμός DCT 4x4,8x8,16x16
Κβαντοποίηση
Zigzag Scan
Run Length Encoding
Entropy encoding

## Slide 16: Κβαντοποίηση
Εισαγωγή σφάλματος
Ακέραια διαίρεση συντελεστών DCT με κάποια ακέραια τιμή, πιθανόν διαφορετική για κάθε συντελεστή
Quantization Parameter (QP)

## Slide 17: Run Length Encoding
Μείωση αριθμών προς κωδικοποίηση
17 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5 | 0 | 16
0,17 | 0,8 | 0,54 | 3,97 | 0,5 | 1,16

## Slide 18: Ποιότητα Βίντεο
Υπολογίζεται για κάθε συνιστώσα YUV ξεχωριστά αλλά ως μετρική λαμβάνεται το PSNR του Υ

## Slide 19: Δομή Η.264

## Slide 20: Θεωρία Πληροφοριών
Εντροπία.
  , η πιθανότητα του ενδεχομένου
  Το απόλυτο κάτω όριο που η πληροφορία μίας πηγής μπορεί να συμπιεστεί
Notes: Uniform 2 bits με πιθανότητα 0.7,0.1,0.1,0.1 τοτε 1.35bits

## Slide 21: Κωδικοποιητές Εντροπίας
Μέθοδος Huffman
  Μικρή πολυπλοκότητα
Αριθμητική Κωδικοποίηση.
  Context Adaptive Binary Arithmetic Encoding (CABAC)
  Μεγάλη πολυπλοκότητα.
  Πλησιάζει “κοντά” στο όριο εντροπίας.
Notes: Huffman
  Encode one symbol
  Offline tree construction
  Encoding free
  Decoding 1 operation/bit
CABAC
  Encode symbol sequence
  50-100 operations /bit for encoding, decoding

## Slide 22: K-means
Επαναληπτικός αλγόριθμος που χωρίζει με το ελάχιστο σφάλμα n σημεία σε διάσταση χώρου σε k περιοχές

## Slide 23: Αρχικοποίηση K-means
Random η με κάποια στρατηγική
  n=100000,k=65536,d=16
Chart: KKZ vs. Random Duration
| 1 | 2 | 4 | 6
kkz | 90.5 | 63.7 | 42.9 | 36.7
random | 61.5 | 31.2 | 16.6 | 12.3
Chart: ΚΚΖ vs. Random MSE
| Intra Y | Intra UV | Inter Y | Inter UV
kkz | 0.43 | 0.18 | 0.16 | 0.07
random | 2.71 | 0.94 | 1.09 | 0.46

## Slide 24: Αναζήτηση κοντινότερου cluster
Με Full Search η με FastNN
Chart: FastNN vs. Full Search
| 1 | 2 | 4 | 6
FastNN | 9.7 | 6.1 | 4.4 | 3.2
FS | 61.4 | 31.2 | 16.6 | 12.3

## Slide 25: K-means Training
Επιλογή των residuals ως training set
Υπάρχουν τόσα residuals όσα και pixels
Διαίρεση των καρέ σε dxd κομμάτια με d=4
Χρησιμοποιήθηκαν 2600 καρέ από 10 βίντεο

## Slide 26: Εξαγωγή του training set από τον H.264
Τροποποίηση Decoder
Βήματα για την εξαγωγή
  Encoding σε lossless mode με δύο διαφορετικά GOP
    I-I-I-....
    I-P-P-B-P-P-B-…
  Decoding
    KeepI = 1, 1ο GOP
    KeepP = 1, 2ο GOP
    KeepB = 1, 2ο GOP

## Slide 27: Codebooks
Codebooks για IntraY,UV και InterY,UV
Τύπος | d | n | k | Εντροπία | PSNR(dB) | Επαναλήψεις | Διάρκεια (minutes)
IntraY | 16,000 | 56160000,000 | 65536 | 0,712229 | 33,6 | 3249 | 12154
IntraUV | 16,000 | 28080000,000 | 65536 | 0,743071 | 42,1 | 2697 | 3119
InterY | 16,000 | 42117616,000 | 65536 | 0,692577 | 40,5 | 3270 | 9120
InterUV | 16,000 | 21058808,000 | 65536 | 0,707785 | 48,1 | 4221 | 8509
Notes: Συνολική διάρκεια 23 μέρες.

## Slide 28: Εντροπία υπό συνθήκη
Η πληροφορία για μια τυχαία μεταβλητή Υ μπορεί μόνο να μας μειώσει την εντροπία της μεταβλητής X
Δημιουργία 8 ισοπίθανων περιοχών με βάση την ενέργεια των codewords
Παραγωγή στατιστικών των 8 contexts με βάση την ενέργεια των γειτόνων

## Slide 29: Contexts
I Y entropy | I UV Entropy | P Y Entropy | P UV Entropy
0,5400 | 0,6434 | 0,5443 | 0,6314

## Slide 30: VQ H.264 Encoder
VQ Macroblock
VQ Codebooks
VQ indices
VQ Residuals
Residuals
Notes: Συγχρονισμός encoder-decoder
Πολλές δοκιμές
Αλλαγές στο cfg

## Slide 31: VQ H.264 Decoder
iVQ Macroblock
VQ Codebooks
VQ Residuals
VQ indices

## Slide 32: VQ H.264 vs. JM H.264
1
2
5
3
4
Notes: Υλικό δοκιμής του H265

## Slide 33: Σύγκριση Mbits
Notes: PSNR των βίντεο πολύ κοντά μταξυ jm-vq
Στα δύσκολα βίντεο καλύτερη απόδοση
Υπολογισμός πλήθους των skipped mb
Δεν υπολογίστηκε το overhead του κωδικοποιητή αλλά ούτε και τα επιπλέον skipped blocks

## Slide 34: Σύγκριση Πολυπλοκότητας Encoding
Notes: Vtune

## Slide 35: Σύγκριση Πολυπλοκότητας Decoding

## Slide 36: Συμπεράσματα
Καλύτερη απόδοση του VQ στα δύσκολα βίντεο
Εύκολη και γρήγορη βελτίωση των codebooks
Μεγάλη απόκλιση του PSNR κάθε συνιστώσας
Μείωση πολυπλοκότητας decoder
Notes: Δυσκολα το 1,3 με 27% και 31% κερδος
Γλυτώνουμε την αρχικοποίηση και πολλες επαναληψεις